## Slide 1
Sprechfunkausbildung NRW
Lehrgangseinstieg und Grundbegriffe
Stand: Okt2023
Kontakt: digitalfunk@idf.nrw.de

## Slide 2
Gemeinsam sind wir stark!
Diese Unterlage wurde für den Einsatz in allen BOS der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr erstellt. Sie dient gleichermaßen der Ausbildung von Einheiten der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und der Rettungsdienste.
Ziel ist eine BOS-übergreifend einheitliche Ausbildung, die eine reibungslose Zusammenarbeit im Einsatz ermöglicht.
Verstanden und weiter!
Alles klar!
Diese Präsentation läuft als eine Folge von Animationssequenzen automatisiert ab. Bitte nur auf entsprechende Schaltflächen klicken, nicht die Pfeiltasten nutzen und an Tablets nicht wischen!
Verstanden und weiter!

## Slide 3
Lehrgangsorganisation
Die Sprechfunkausbildung in NRW umfasst gemäß Musterausbildungsplan 16 Unterrichtseinheiten.
Am Ende des Lehrgang steht eine Lernerfolgskontrolle, die praktisch und mündlich abgenommen wird. Hierbei wird erwartet, dass alle Teilnehmenden an den Digitalfunkgeräten sicher die Rufgruppe wechseln und Funksprüche korrekt absetzen können.
Ein Bestehen der Lernerfolgskontrolle ist nur möglich, wenn sowohl die Fähigkeit zum Rufgruppenwechsel als auch zum Absetzen eines korrekten Funkspruchs nachgewiesen wurden!
Verstanden und weiter!

## Slide 4
Wie läuft die Prüfung ab?
Das Ziel des Lehrgangs ist, dass alle Teilnehmenden in zukünftigen Einsätzen ihr Digitalfunkgerät sicher bedienen und verständliche Funksprüche absetzen können.
Für die einsatzrelevanten Tätigkeiten (Handhabung der Digitalfunk-geräte, Absetzen von Funksprüchen etc.) werden daher besonders viele Punkte vergeben.
Geprüft werden die Teilnehmer in Kleingruppen. Vor einer Prüfungskommission müssen sie Fragen beantworten, Rufgruppen an Digitalfunkgeräten schalten und Funksprüche absetzen.
Verstanden und weiter!

## Slide 5
Wie läuft die Prüfung ab?
Ein beispielhafter Katalog mit Fragen für die Lernerfolgskontrolle ist im Lernkompass des IdF NRW herunterladbar. Allerdings können die jeweils zuständigen Prüfungskommissionen auch eigene Fragenkataloge erstellen.
Verstanden und weiter!
Für die Lernerfolgskontrolle der gesamten Kleingruppe sind ca. 15 Minuten vorgesehen, wobei die Prüfungskommission jederzeit hiervon abweichen kann.

## Slide 6
Lehrgangseinstieg
Digitalfunk BOS – welche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) teilen sich ein gemeinsames Digitalfunknetz?
Fertig mit Überlegen – ab zum Quiz!
Mach‘ mit bei unserem Quiz, um Dir einen Überblick zu verschaffen!
Bevor es losgeht: Überlege kurz, welche BOS teilnehmen könnten und schreibe die Namen auf einen Zettel, um sie später mit dem Ergebnis abgleichen zu können!

## Slide 7
Welche BOS nehmen am Digitalfunk BOS teil?
???
???
Verstanden und weiter!
???
???
???
???
???
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis
Hinweis:
Manche dieser Einheiten retten Menschen vor dem Ertrinken, andere betreiben Behandlungs- und Betreuungsplätze oder sind in der medizinischen Erstversorgung tätig.
Hinweis:
Diese Einheiten werden regulär zu allen medizinischen Notfällen gerufen, um die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus zu gewährleisten.
Hinweis:
Die Kollegen in diesen Anstalten passen auf die ganz gefährlichen Leute auf – und lassen sie erst nach einer festgelegten Zeit wieder raus…
Hinweis:
Diese Einsatzkräfte sind immer da, wo‘s brennt! Manchmal klemmt‘s auch, aber dann meistens auf der Straße…
Hinweis:
Für diese Einsatzkräfte ist keine Herausforderung zu technisch als dass sie nicht sofort zur Hilfe ans Werk gehen würden…
Hinweis:
Räuber, Diebe gehen auf Ganoventour, doch diese Guten sind schon auf ihrer Spur…
Hinweis:
Diese Kollegen schauen an den Grenzen ganz genau nach, wer welche Dinge mit ins Land bringt…
Hinweis:
Falsch geparkt? Ruhestörung? Jugendschutzkontrollen? Sie sind nicht die Polizei, sorgen aber trotzdem im hoheitlichen Auftrag für Ordnung!
???
Hinweis

## Slide 8
Welche BOS nehmen am Digitalfunk BOS teil?
Verstanden und weiter!
Zoll
Landes- und
Bundespolizei
Technisches
Hilfswerk
Feuerwehr
Rettungs-
dienst
Justiz
(im Rahmen des Katastrophenschutzes)
Hilfsorganisationen
Ordnungs-
behörden

## Slide 9
Welche BOS nehmen am Digitalfunk BOS teil?
Verstanden und weiter!
Zoll
Landes- und
Bundespolizei
Technisches
Hilfswerk
Feuerwehr
Rettungs-
dienst
Justiz
Hilfsorganisationen
Da alle BOS im gleichen Netz arbeiten, ist rein technisch eine Funkkommunikation aller BOS untereinander problemlos möglich.
(im Rahmen des Katastrophenschutzes)
Ordnungs-
behörden

## Slide 10
Welche BOS nehmen am Digitalfunk BOS teil?
Verstanden und weiter!
Allerdings ist es in manchen Situationen nicht gewünscht, dass Informationen von der einen BOS zur anderen fließen.
Sensible Daten von Patienten, speziell bei Einsätzen mit Drogen, darf ich aus rechtlichen Gründen nicht an die Polizei weitergeben!
Kriminelle würden viel dafür tun, um über den Stand meiner Ermittlungen informiert zu sein. Daher bleibt mein Funkverkehr i.d.R. geheim!
Nochmal, bitte!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 11
Welche BOS nehmen am Digitalfunk BOS teil?
Verstanden und weiter!
Andererseits gibt es Einsätze, bei denen die BOS schnell und unkompliziert zusammenarbeiten müssen.
Nochmal, bitte!
Das können Waldbrände oder Einsätze auf der Autobahn sein.
Der Schwerpunkt der Wasserabwürfe soll am nördlichen Rand des Feuersaumes erfolgen. Achtung, im südlichen Bereich arbeiten noch Kräfte am Boden!
Andererseits gibt es Einsätze, bei denen die BOS schnell und unkompliziert zusammenarbeiten müssen.
Das können Waldbrände oder Einsätze auf der Autobahn sein.
Der Schwerpunkt der Wasserabwürfe soll am nördlichen Rand des Feuersaumes erfolgen. Achtung, im südlichen Bereich arbeiten noch Kräfte am Boden!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 12
Das Konzept der Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Um einerseits die Vertraulichkeit von sensiblen Daten zu gewährleisten, aber andererseits eine Zusammenarbeit in gewissen Einsatzlagen zu ermöglichen, wurde das Konzept der Rufgruppen geschaffen.
Nochmal, bitte!
Solche Rufgruppen, über die Rettungsdienst-einsätze abgewickelt werden sollen, kann die Polizei nicht nutzen. Das Digitalfunknetz verweigert den Zutritt zur Rufgruppe. So können sensible Patientendaten nicht unbeabsichtigt an die Polizei gelangen.
Um einerseits die Vertraulichkeit von sensiblen Daten zu gewährleisten, aber andererseits eine Zusammenarbeit in gewissen Einsatzlagen zu ermöglichen, wurde das Konzept der Rufgruppen geschaffen.
Solche Rufgruppen, über die Rettungsdienst-einsätze abgewickelt werden sollen, kann die Polizei nicht nutzen. Das Digitalfunknetz verweigert den Zutritt zur Rufgruppe. So können sensible Patientendaten nicht unbeabsichtigt an die Polizei gelangen.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 13
Das Konzept der Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Andere Rufgruppen sind jedoch speziell für eine Zusammenarbeit aller BOS ausgelegt, z.B. die Kfz_BOS-Rufgruppe.
Die Straße bitte umgehend sperren, um sichere Rettungsarbeiten zu ermöglichen!

## Slide 14
Das Konzept der Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Weil die Rufgruppen mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften und Einsatzzwecken für den Einsatzbetrieb so wichtig sind, muss jede Einsatzkraft sie unbedingt kennen!

## Slide 15
Das Konzept der Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Ebenso muss jede Einsatzkraft in der Lage sein, das Digitalfunkgerät auf die entsprechende Rufgruppe zu schalten!
???
???
!!!

## Slide 16
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Im folgenden Teil werden wir einige wichtige Begriffe und Abkürzungen erläutern. Diese sind für das Verständnis im Lehrgang wichtig, aber auch für die Prüfung relevant.

## Slide 17
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Im Digitalfunk BOS werden hauptsächlich zwei Betriebsarten verwendet:
DMO - Direktbetrieb
… bedeutet, dass direkt von Digitalfunkgerät zu Digitalfunkgerät gefunkt wird. Alle anderen Digitalfunkgeräte, die sich innerhalb der Sendereichweite auf derselben DMO-Rufgruppe befinden können den Funkspruch aufnehmen.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

## Slide 18
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Die andere Betriebsart ist der
TMO - Netzbetrieb
… bei dem die Funkkommunikation durch das Digitalfunknetz sichergestellt wird. Dabei sind neben den Digitalfunkgeräten auch untereinander verbundene Basisstationen beteiligt, sodass durch ganz Deutschland gefunkt werden kann.

## Slide 19
… oder auch handheld radio terminals sind handgetragene Digitalfunkgeräte. Anders als im Analogfunk können alle HRTs sowohl im Netzbetrieb über große Distanzen funken als auch für den Innenangriff im Direktbetrieb arbeiten.
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Wir unterscheiden, je nach Verwendungsbereich, verschiedene Typen von Digitalfunkgeräten:
HRTs
MRTs
… oder auch mobile radio terminals sind fest im Fahrzeug verbaute Digitalfunkgeräte. Auch sie können wahlweise sowohl im Direkt- als auch im Netzbetrieb eingesetzt werden.
FRTs
… oder auch fixed radio terminals sind fest in Gebäuden installierte Digitalfunkgeräte wie es sie beispielsweise einer Leitstelle oder der Einsatzzentrale eines Standortes gibt.
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 20
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Ruf-
gruppen
… werden je nach verwendeter Betriebsart in DMO- und TMO-Rufgruppen unterschieden. Sie sind vergleichbar mit einem Gesprächsraum, bei dem jeder Anwesende die Kommunikation mithören und auch selbst einsprechen darf. Manche Rufgruppen sind an einen bestimmten Zweck, wie z.B. die Kommunikation mit der Leitstelle, gebunden.
Alles klar!
… können, insbesondere im Fall von TMO-Rufgruppen, nur für bestimmte BOS nutzbar sein. Damit wird der Schutz sensibler Daten gewährleistet.
Der Zentralrechner Digitalfunk fungiert in diesem Fall als eine Art „virtueller Türsteher“, der den betroffenen BOS den Zutritt zum Gesprächsraum verweigert.

## Slide 21
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Am Digitalfunk BOS dürfen nur berechtigte Teilnehmer, d.h. Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, teilnehmen. Zudem werden die Nachrichten ausschließlich verschlüsselt übertragen.
Um beide Anforderungen sicherzustellen, funktionieren Digitalfunkgeräte nur in Kombination mit einer sogenannten
SiKa – BOS-Sicherheitskarte
BOS-Sicherheitskarten werden nur für berechtigte BOS herausgegeben und sorgen dafür, dass die in eine digitale Datei umgewandelte Nachricht nach einem Verfahren des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik verschlüsselt wird.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 22
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Neben einer individuellen Identifikationsnummer (sog. ISSI) enthält jede BOS-Sicherheitskarte zusätzlich die
OPTA – Operativ-taktische Adresse
Die OPTA enthält alle wichtigen Informationen über das Fahrzeug bzw. die Funktion, dem das betreffende Digitalfunkgerät zugeordnet ist:
N
W
Bundesland
F
W
BOS-Kürzel
W
A
F
KFZ-Kürzel
Gemeindekennung
T
L
G
0
1
Funktionszuordnung
E
L
W
1
0
1
Nummer
Die OPTA des aktuell sprechenden Digitalfunkgeräts wird im Display angezeigt, um dies identifizieren zu können.

## Slide 23
Grundbegriffe im Digitalfunk BOS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Um gewährleisten zu können, dass jedes Digitalfunkgerät in NRW auf die gleiche Art und Weise bedient werden kann, erstellt das Institut der Feuerwehr NRW mindestens einmal pro Jahr die
Musterprogrammierung NRW
Hier wird neben der einheitlichen Tastenbelegung auch das Verhalten des Digitalfunkgerätes im Digitalfunknetz festgelegt.
Die Musterprogrammierung NRW MUSS von allen Feuerwehren in NRW auf einem aktuellen Stand gehalten werden.

## Slide 24
Wiederholung
Verstanden
Nochmal, bitte!
DMO
TMO
HRT, MRT, FRT
SiKa
OPTA
Musterprogrammierung
Verstanden
Nochmal, bitte!
Verstanden
Nochmal, bitte!
Verstanden
Nochmal, bitte!
Verstanden
Nochmal, bitte!
Verstanden
Nochmal, bitte!
Rufgruppen
Verstanden
Nochmal, bitte!