## Slide 1
Sprechfunkausbildung NRW
Betriebsarten und Netztechnik
Stand: Okt2023
Kontakt: digitalfunk@idf.nrw.de

## Slide 2
Gemeinsam sind wir stark!
Diese Unterlage wurde für den Einsatz in allen BOS der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr erstellt. Sie dient gleichermaßen der Ausbildung von Einheiten der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und der Rettungsdienste.
Ziel ist eine BOS-übergreifend einheitliche Ausbildung, die eine reibungslose Zusammenarbeit im Einsatz ermöglicht.
Verstanden und weiter!
Alles klar!
Diese Präsentation läuft als eine Folge von Animationssequenzen automatisiert ab. Bitte nur auf entsprechende Schaltflächen klicken, nicht die Pfeiltasten nutzen und an Tablets nicht wischen!
Verstanden und weiter!

## Slide 3
Welche Betriebsarten gibt es?
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Im Digitalfunk BOS funken wir unter anderem im…
Direktbetrieb (DMO)
…bei dem von einem Digitalfunkgerät zu allen anderen Geräten in Sendereichweite gefunkt wird.
Mit Betätigen der Sprechtaste sendet das Digitalfunkgerät ein Signal aus, das sich kugelförmig ausbreitet.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 4
Ausbreitung von Funksignalen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Aufgrund der kugelförmigen Ausbreitung werden die Funksignale mit wachsendem Abstand schwächer.
Die Ursache dafür ist, dass sich das Signal mit wachsendem Abstand auf eine stetig größer werdende Fläche verteilen muss.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 5
Ausbreitung von Funksignalen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Aufgrund des mit der Distanz schwächer werdenden Funksignals ergibt sich eine maximale Sendereichweite, über die im DMO gefunkt werden kann.
ca. 1,5 Kilometer
Unter optimalen Bedingungen beträgt diese maximale Reichweite ca. 1,5 Kilometer.
In der Praxis, d.h. beeinflusst durch Gebäude, Bäume und Gelände, kürzt sich diese Reichweite jedoch meist auf einige hundert Meter ein.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 6
Dämpfung des Funksignals
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Diese Verkürzung der Reichweite ergibt sich daraus, dass alle vom Funksignal zu durchdringenden Materialien das Signal abschwächen.
Je nach Anzahl, Dicke oder Art der Hindernisse kann die Dämpfung so groß werden, dass keine Funkkommunikation mehr möglich ist.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 7
Dämpfung des Funksignals
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Für die Funkkommunikation durch wenige Gebäudewände hindurch ist der DMO in der Regel vollkommen ausreichend.
Alles klar!
Alles klar!
Die Brandbekämpfung in vielen typischen Gebäuden unserer Städte und Dörfer ist somit problemlos möglich.

## Slide 8
Dämpfung des Funksignals
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Problematisch wird es vor allem bei größeren Gebäuden wie z.B. Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Hochhäusern.
Zur Funkkommunikation innerhalb des Gebäudes wird daher meist eine Objektfunkanlage eingebaut, die das Signal im Haus verteilt.
Oftmals unmöglich hingegen ist die Funkkommunikation im DMO zwischen Vorder- und Rückseite des Gebäudes, da die Dämpfung hierfür zu groß ist.
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 9
Netzbetrieb
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Deshalb sollte für alle Tätigkeiten im Außenbereich der Netzbetrieb (TMO) verwendet werden.
Denn hier wird das Funksignal über Basisstationen weitergeleitet. Da immer mehrere Basisstationen einen Bereich versorgen, besteht in der Regel durchgehend Funkkontakt – auch über Hindernisse hinweg.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 10
Netzbetrieb
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Das Digitalfunknetz deckt die gesamte Fläche der Bundesrepublik ab. Es kann somit im Netzbetrieb z.B. problemlos von Hamburg nach München gefunkt werden.
Möglich wird dies durch die Netzarchitektur: Bundesweit sind Basisstationen als Ringe an sogenannte „Zentralrechner Digitalfunk“ angeschlossen.
Die Basisstationen sind über Kabel und Richtfunkstrecken miteinander verbunden, sodass das Funksignal verlustfrei über weite Entfernungen transportiert werden kann.
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 11
Ausleuchtung von mehreren Seiten
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Die verschiedenen Basisstationen sorgen außerdem dafür, dass die umgebende Fläche von mehreren Seiten ausgeleuchtet wird.
Deshalb reißt bei Verwendung des Netzbetriebs der Funkkontakt zum Beispiel auch nicht ab, wenn große Gebäude zwischen den Funkteilnehmern sind.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 12
Ausleuchtung von mehreren Seiten
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Auch in hügeligem Gelände hat der Netzbetrieb aufgrund der großen Anzahl an Basisstationen Vorteile gegenüber dem Direktbetrieb.
Denn im Direktbetrieb könnte das Signal nur in einem begrenzten Bereich empfangen werden und möglicherweise nicht alle Einsatzkräfte erreichen.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 13
GAN-Stufen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Wie gut die Ausleuchtung des Digitalfunknetzes an den jeweiligen Orten ist, wird anhand von sog. GAN-Stufen definiert und als Farbcode in speziellen Karten, den Versorgungsplots, dargestellt.
Nicht ausgeleuchtete Bereiche sind weiß gekennzeichnet – sie machen weniger als 1% der Landesfläche aus
Straßen, Häuser und Flüsse sind in Grautönen dargestellt
GAN-Stufe 0/1 ist orange gekennzeichnet und bedeutet, dass im Freien mit Digitalfunkgeräten in Vor-Kopf-Trageweise oder von Fahrzeug-funkgeräten aus kommuniziert werden kann.
GAN-Stufe 2 ist rot gekennzeichnet und bedeutet, dass im Freien mit Digitalfunkgeräten in Gürtel-Trageweise (bzw. in der Brusttasche) ausreichender Empfang gewährleistet ist.
GAN-Stufe 3 ist hellgrün gekennzeichnet und bedeutet, dass in Gebäuden mit Digitalfunkgeräten in Vor-Kopf-Trageweise gefunkt werden kann.
Die höchste Empfangsqualität wird mit GAN4 bezeichnet und dunkelgrün dargestellt. Sie bedeutet, dass in Gebäuden mit dem Digitalfunkgerät in Gürtel-Trageweise gefunkt werden kann.
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
ca.

## Slide 14
Kein Netzbetrieb im Innenangriff!
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Allerdings bedeutet GAN 3 und 4 nur, dass in der Nähe eines Fensters oder einer Außentür im Netzbetrieb gefunkt werden kann. Daher ist der Netzbetrieb für die Nutzung im Innenangriff nicht geeignet!
Für die Brandbekämpfung in Gebäuden wird grundsätzlich der DMO verwendet, da hierbei auf kurze Distanz eine hohe Signalstärke zur Verfügung steht, mit der die Gebäudewände durchdrungen werden.
Relativ kurze Distanz
Hohe Signalstärke bei Auftreffen auf Gebäudewand
Daher gute Durch-dringung und sicherer Funkkontakt
Aus diesem und den anderen bereits dargestellten Gründen gilt:
Im Freien sollte grundsätzlich der Netzbetrieb verwendet werden!
In Gebäuden wird der Direktbetrieb genutzt!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
ca.

## Slide 15
Umgehen mit Funkproblemen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Sollte bei einem Ortswechsel an der Einsatzstelle einmal der Funkkontakt abreißen, können zwei Maßnahmen helfen:
Halten des Digitalfunkgerätes in Vor-Kopf-Trageweise: Durch die erhöhte Position der Antenne wird die Dämpfung des Signals durch den Körper vermieden.
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Standortwechsel:
Ggf. befindet man sich im Funkschatten und muss diesen verlassen. Schon wenige Meter können reichen.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 16
Leitstellenanbindung
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Abschließend soll noch erörtert werden, welche zusätzlichen technischen Funktionen die Leitstellen im Digitalfunk BOS zur Verfügung haben können:
Da in NRW alle Leitstellen direkten Zugriff auf die Zentralrechner Digitalfunk haben, können sie z.B. einzelnen Funkgeräten den Befehl zum automatischen Wechsel der TMO-Rufgruppe zusenden.
Der Sama MUS-1-RTW-1 fährt mit der Feuerwehr zum Zimmerbrand. Daher soll sein MRT automatisch auf MUS_Fw umschalten!
STEUERBEFEHL
MRT von Sama MUS-1-RTW-1: Schalte automatisch auf MUS_Fw!
Zudem können TMO-Rufgruppen kombiniert werden, sodass die Funkteilnehmer auf den unterschiedlichen Rufgruppen miteinander kommunizieren können.
Nachträglich müssen die Kräfte an der Einsatzstelle miteinander funken können. Wir kombinieren daher Kfz_10 mit Kfz_19!
STEUERBEFEHL
Kombiniere die TMO-Rufgruppen Kfz_10 und Kfz_19!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Erläuterung
Alles, was nun auf Kfz_10 gefunkt wird, ist nun auch auf Kfz_19 zu hören und umgekehrt.

## Slide 17
Prüfungstraining: Betriebsarten im Digitalfunk BOS
Im Direktbetrieb werden die Funksignale direkt zwischen den Digitalfunkgeräten innerhalb der jeweiligen Sendereichweite ausgetauscht, während im Netzbetrieb auch das Digitalfunknetz beteiligt ist.
Nächste Aufgabe, bitte!
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken
Beschreiben Sie den Unterschied zwischen dem Direktbetrieb (DMO) und dem Netzbetrieb (TMO)!

## Slide 18
Prüfungstraining: Betriebsarten im Digitalfunk BOS
Nächste Aufgabe, bitte!
Welche Betriebsart soll für die Funkkommunikation im Freien verwendet werden?
Für das Funken im Freien soll der TMO verwendet werden.
Begründung (nicht erforderlich): Aufgrund der vielen Basisstationen sind die allermeisten Flächen gut vom Digitalfunknetz ausgeleuchtet – auch hinter Hindernissen wie z.B. großen Gebäuden. Zudem ist die Reichweite quasi unbegrenzt.
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken

## Slide 19
Prüfungstraining: Betriebsarten im Digitalfunk BOS
Nächste Aufgabe, bitte!
Welche Betriebsart soll für die Funkkommunikation in und aus Gebäuden heraus verwendet werden?
Für das Funken in und aus Gebäuden soll der DMO verwendet werden.
Begründung (nicht erforderlich): Aufgrund der räumlichen Nähe der Funkteilnehmer ist die Signalstärke und damit die Durchdringung von Wänden hoch.
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken

## Slide 20
Prüfungstraining: Betriebsarten im Digitalfunk BOS
Nächste Aufgabe, bitte!
Nennen Sie mindestens zwei Vorteile des Netzbetriebs (TMO) für die Verwendung im Freien!
Quasi unbegrenzte Reichweite
Auch hinter großen Objekten und Hügeln Funkkontakt
Rufgruppen kombinieren möglich
Rufgruppen-Fernumschaltung durch die Leitstelle möglich
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken

## Slide 21
Herzlichen Glückwunsch!
Du hast das Prüfungstraining erfolgreich abgeschlossen!
Prüfungstraining