## Slide 1
Stand: Okt2023
Kontakt: digitalfunk@idf.nrw.de
Sprechfunkausbildung NRW
Rufgruppenkonzept für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr NRW

## Slide 2
Gemeinsam sind wir stark!
Diese Unterlage wurde für den Einsatz in allen BOS der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr erstellt. Sie dient gleichermaßen der Ausbildung von Einheiten der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und der Rettungsdienste.
Ziel ist eine BOS-übergreifend einheitliche Ausbildung, die eine reibungslose Zusammenarbeit im Einsatz ermöglicht.
Verstanden und weiter!
Alles klar!
Diese Präsentation läuft als eine Folge von Animationssequenzen automatisiert ab. Bitte nur auf entsprechende Schaltflächen klicken, nicht die Pfeiltasten nutzen und an Tablets nicht wischen!
Verstanden und weiter!

## Slide 3
Kurze Information vorab:
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Im einleitenden Teil dieser Präsentation werden bereits einige DMO- und TMO-Rufgruppen als Beispiele genannt.
Die entsprechenden Rufgruppen werden nicht als bekannt vorausgesetzt. Sie sollten zunächst einfach als „irgendeine“ Rufgruppe angesehen werden.

## Slide 4
Was ist eine Rufgruppe?
Weiter!

## Slide 5
Was ist eine Rufgruppe?
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Eine Rufgruppe ist wie Gesprächsraum oder wie eine Telefonkonferenz – alle Teilnehmer in einer Rufgruppe können ihre Funksprüche gegenseitig hören. Allerdings kann immer nur ein Teilnehmer sprechen.

## Slide 6
Dabei gibt es DMO-Rufgruppen für den Direktbetrieb, die grundsätzlich von allen BOS geschaltet werden können und dort verwendet werden sollen, wo der Netzbetrieb nicht verfügbar ist (z.B. in Gebäuden).
Was ist eine Rufgruppe?
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Alles klar!
Alles klar!
TMO-Rufgruppen hingegen sind nicht pauschal für alle BOS verfügbar, sondern je nach Einsatzzweck nur für bestimmte BOS nutzbar oder ganz bewusst zur Zusammenarbeit für alle BOS freigeschaltet.
Nicht für eine TMO-Rufgruppe freigeschalteten BOS verwehrt der Zentralrechner Digitalfunk den Zugang zur Rufgruppe. So kann beispielsweise die Polizei nicht die Kfz_HiOrg-Rufgruppe nutzen.

## Slide 7
Warum unterschiedliche Rufgruppenberechtigungen?
Beispiel ansehen
Nochmal, bitte!
Durch die Wahl der Rufgruppe kann entschieden werden, welche BOS den Funkspruch mithören kann und welche nicht.
Was das konkret bedeutet, möchten wir uns im folgenden Beispiel ansehen:

## Slide 8
Warum unterschiedliche Rufgruppenberechtigungen?
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Sama Musterstadt 1-RTW-1 mit einer Rückmeldung von der Einsatzstelle Bahnhof: Nachforderung Notarzt, bewusstlose Person nach Überdosis Drogen!
Drogen?!
Obwohl alle BOS das gleiche Digitalfunknetz verwenden, dürfen manche Informationen, wie z.B. vertrauliche Patientendaten, nicht an die Polizei gegeben werden.

## Slide 9
Warum unterschiedliche Rufgruppenberechtigungen?
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Rufgruppen wie z.B. Kfz_RD sind daher so konfiguriert, dass die Polizei diese nicht nutzen kann.
Sama Musterstadt 1-RTW-1 mit einer Rückmeldung von der Einsatzstelle Bahnhof: Nachforderung Notarzt, bewusstlose Person nach Überdosis Drogen!

## Slide 10
Warum unterschiedliche Rufgruppenberechtigungen?
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Andere Rufgruppen wie z.B. Kfz_BOS sind so konfiguriert, dass eine Zusammenarbeit aller BOS (inklusive Polizei) möglich ist.
Sie können z.B. genutzt werden, wenn bei einem Verkehrsunfall die Absperrmaßnahmen der Polizei und das Vorgehen von Feuerwehr und medizinischen Kräften koordiniert werden müssen.
Die Straße ist jetzt für die technische Rettung und die Landung des RTH gesperrt, kommen!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 11
Warum unterschiedliche Rufgruppenberechtigungen?
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Welche Rufgruppe verwendet werden sollte, hängt somit u.a. damit zusammen, welche BOS man in die Funkkommunikation einbinden möchte.
Zudem wurden Rufgruppen für bestimmte Zwecke geschaffen, wie z.B. für die Funkkommunikation von Rettungsdienst-Einheiten mit der Leitstelle.
TMO-Rufgruppen mit Schnittstelle zum THW
TMO-Rufgruppe zur Funkkommunikation von Rettungsdienst-Einheiten mit der Leitstelle
Alles klar!

## Slide 12
Rufgruppen muss man kennen!
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Einige Rufgruppen wurden demnach für spezielle Einsatz-zwecke vorgesehen. Beispielsweise, weil sie für andere BOS nutzbar sind oder weil sie für die Leitstellenkommunikation verwendet werden sollen.
Es ist wichtig, dass alle Teilnehmenden am Sprechfunk die Rufgruppen mit ihren speziellen Verwendungszwecken kennen und auch entsprechend nutzen.
Rufgruppe, über die sich alle externen Einheiten bei der zuständigen Leitstelle anmelden sollen
Ich benötige eine Rufgruppe, die auch von Rettungshubschraubern verwendet werden kann!
Diese Rufgruppe soll aber nur für Leitstellenkommunikation verwendet werden…
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 13
Rufgruppen muss man kennen!
Verstanden und weiter!
Im Folgenden werden wir uns zunächst die DMO- und dann die TMO-Rufgruppen näher ansehen.
Gehen wir nach diesem einleitenden Teil also nun zum eigentlichen Inhalt über.

## Slide 14
DMO-Rufgruppen
Weiter!

## Slide 15
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Alle DMO-Rufgruppen können grundsätzlich von allen BOS verwendet werden.
So wird im Krisenfall gewährleistet, dass alle BOS miteinander kommunizieren können, auch wenn das Digitalfunknetz ausgefallen ist.
Für den Regelbetrieb haben alle BOS ein Kontingent an DMO-Rufgruppen, für die sie bevorrechtigt sind. Auf die DMO-Rufgruppen der anderen BOS darf nur nach Absprache zugegriffen werden.
Alles klar!
Ausgefallen
Alles klar!

## Slide 16
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Die Feuerwehr ist bevorrechtigt für die Nutzung der DMO-Rufgruppen 307_F* bis 316_F*.
Sofern andere BOS, wie z.B. die Polizei, die DMO-Rufgruppen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr nutzen möchten, müssen sie dies bei der örtlich zuständigen Leitstelle anfragen.
Bevorrechtigter Nutzer: Feuerwehr
Dürfen wir bitte einige eurer DMO-Rufgruppen nutzen?
Alles klar!

## Slide 17
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Die Einheiten des Katastrophenschutzes sind für die Nutzung der DMO-Rufgruppen 403_K* und 404_K* bevorrechtigt.
Bevorrechtigter Nutzer: KatS

## Slide 18
Bevorrechtigter Nutzer: Rettungsdienst
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Die Einheiten des Rettungsdienstes sind für die Nutzung der DMO-Rufgruppen 603_R* bis 607_R* bevorrechtigt.

## Slide 19
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Es gibt DMO-Rufgruppen mit Stern (z.B. 316_F*) und ohne Stern (z.B. 317_F).
Die DMO-Rufgruppen ohne Stern sollten in NRW nicht ohne triftigen Grund verwendet werden!

## Slide 20
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
DMO-Rufgruppen ohne Stern nutzen Funkfrequenzen, die sehr teure Experimente der Weltraumforschung stören können.
Bis 150 km
Die verursachten Schäden können mehrere Millionen Euro betragen!
Alles klar!

## Slide 21
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Daher wurden um die drei betroffenen Einrichtungen der Weltraumforschung Schutzradien von 150 km gezogen.
Obwohl östliche Teile Westfalens nicht in der Schutzzone liegen, sollten auch hier nur DMO-Rufgruppen mit Stern verwendet werden.
Immerhin könnten dortige Einheiten im Rahmen von überörtlicher Hilfe in anderen Landesteilen eingesetzt werden und dann aus Gewohnheit die „falschen“ DMO-Rufgruppen nutzen.
Alles klar!

## Slide 22
DMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Für den motorisierten Marsch großer Verbände, z.B. bei landesweiter überörtlicher Hilfe, sollte die DMO-Rufgruppe Marsch* verwendet werden, um den Verband zu koordinieren.
An der nächsten Ampel fahren wir auf die Autobahn!
Das letzte Fahrzeug meldet: Der Verband ist vollständig auf die Autobahn abgebogen.
Alles klar!

## Slide 23
TMO-Rufgruppen
Weiter!

## Slide 24
TMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
TMO-Rufgruppen sind vom Konzept her vollkommen anders als DMO-Rufgruppen:
Alle TMO-Rufgruppen in diesem Modul sind für die Kräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr freigeschaltet.
Andere BOS wie z.B. die Polizei oder das THW sind technisch aber nur für bestimmmte TMO-Rufgruppen freigeschaltet, d.h. sie können nur einige ausgewählte TMO-Rufgruppen nutzen.
Nur für ausgewählte TMO-Rufgruppen freigeschaltet
Alles klar!

## Slide 25
Rufgruppenkarten
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Woher weiß man jedoch, welche TMO-Rufgruppen von welchen BOS genutzt werden können?
Zu diesem Zweck wurden Rufgruppenkarten entwickelt, die alle wichtigen Eigenschaften der jeweiligen TMO-Rufgruppe auf einen Blick zusammenfassen.
BI_Anruf
???
Alles klar!

## Slide 26
Rufgruppenkarten
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Hintergrundfarbe definiert die Rufgruppenklasse
Zur Funkkommunikation mit der Leitstelle
Für besondere Bedarfe
Flexible Verwendung
Name der Rufgruppe (Kfz steht für das Kürzel am Kfz-Kennzeichen)
NRW-Emblem = landesweites Rufgruppengebiet
Zur Nutzung berechtigte BOS
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!
Dauerhaft zugewiesen

## Slide 27
TMO-Rufgruppen zur Funkkommunikation mit der LtS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Einheiten der Feuerwehr nutzen die TMO-Rufgruppe Kfz_Fw, um mit der Leitstelle zu kommunizieren.
Für die Absprache der Kräfte des Rettungsdienstes mit der Leitstelle ist die TMO-Rufgruppe Kfz_RD vorgesehen.
Auswärtige Kräfte, wie z.B. Rettungshubschrauber oder die Polizei, melden sich bei der Leitstelle über Kfz_Anruf.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 28
Auswärtige Kräfte, wie z.B. Rettungshubschrauber oder die Polizei, melden sich bei der Leitstelle über Kfz_Anruf.
TMO-Rufgruppen zur Funkkommunikation mit der LtS
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Kfz_Anruf ist landesweit verfügbar – so können die sich schnell bewegenden Rettungshubschrauber schon nach dem Start die Leitstelle am Zielort informieren.
Alles klar!

## Slide 29
Um besondere Kommunikationsbedarfe abdecken zu können, wurden folgende TMO-Rufgruppen eingerichtet:
TMO-Rufgruppen für besondere Bedarfe
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Kfz_BOS dient als Schnittstelle, um im Einsatz mit allen anderen BOS zu kommunizieren.
Kfz_HiOrg wird häufig den Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt.
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 30
Damit auch alltägliche Funkkommunikation an Einsatzstellen abgewickelt werden kann, wurden Pool-TMO-Rufgruppen eingerichtet.
Pool-TMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
In kreisfreien Städten werden die TMO-Rufgruppen Kfz_10, Kfz_11 usw. verwendet.
Sie können nach Zuweisung durch die TTB für alle möglichen Tätigkeiten verwendet werden.
Alles klar!
+ ggf. weitere Rufgruppen

## Slide 31
Die Anzahl der Pool-TMO-Rufgruppen von kreisfreien Städten beträgt mindestens 11 (Kfz_10, Kfz_11 bis Kfz_20).
Pool-TMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Zusätzlich wird je eine weitere Pool-TMO-Rufgruppen vergeben
  pro vollendete 200.000 Einwohner
  pro am Digitalfunk teilnehmender Werkfeuerwehr
+ ggf. weitere Rufgruppen

## Slide 32
Die Pool-TMO-Rufgruppen der Kreise sind mit Nummern sowie mit den Ortskürzeln der kreisangehörigen Gemeinden benannt.
Pool-TMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Die Ortskürzel haben ausschließlich historische Gründe und keine weitere Relevanz.
Anzahl Pool TMO-Rufgruppen
= Anzahl Gemeinden + 3
+ Anzahl Werkfeuerwehren
Aber Achtung! Die Hoheit über die Rufgruppen hat nur die TTB! Das Ortskürzel ist keine Reservierung für eine bestimmte Feuerwehr!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 33
In jeder kreisfreien Stadt von NRW kann die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr demnach über die folgenden Rufgruppen verfügen:
Zusammenfassung regionale Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!

## Slide 34
Parallel dazu kann in jedem Kreis von NRW die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr über die folgenden Rufgruppen verfügen:
Zusammenfassung regionale Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!

## Slide 35
Landes- und bundesweite TMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Allerdings gibt es auch manche Einsatzsituationen, in denen selbst dieses große Rufgruppenkontingent nicht ausreicht….

## Slide 36
Daher haben sowohl das Land NRW als auch der Bund zusätzliche TMO-Rufgruppen geschaffen, die im Bedarfsfall sofort von den Einsatzkräften genutzt werden können.
Landes- und bundesweite TMO-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Das beinhaltet u.a. 60 landesweit verfügbare Rufgruppen zur Regional-Taktischen-Zusammenarbeit (RTZ). Diese können nur von Kräften aus NRW genutzt werden.
Zudem hat der Bund weitere 60 Rufgruppen zur Taktisch-Betrieblichen Zusammenarbeit (TBZ) geschaffen, die von allen BOS bundesweit nutzbar sind.
Sollte dies immer noch nicht ausreichen, stehen bundesweit noch mehr als 350 weitere TMO-Rufgruppen zur Verfügung, die allerdings zunächst freigeschaltet werden müssen.
Allerdings muss zunächst geprüft werden, ob die jeweiligen TMO-Rufgruppen bereits durch andere Funkteilnehmer genutzt werden. Dazu spricht man wie folgt in die Rufgruppe ein:
„Achtung, hier spricht der [eigener Funkrufname]. Ist diese Rufgruppe in Benutzung, kommen?“
Sofern sich in den nächsten Sekunden niemand meldet, ist die TMO-Rufgruppe zur Nutzung freigegeben.
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 37
An besonders großen Gebäuden wie z.B. Einkaufszentren oder Hochhäusern werden Objektfunk-Anlagen verbaut, um das Funksignal durch das große Gebäude zu verteilen.
Objektfunk-Rufgruppen
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Auf die technischen Details der verschiedenen Typen von Objektfunk-Anlagen soll nicht weiter eingegangen werden. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass hier besondere Rufgruppen verwendet werden müssen:
Rufgruppen für Objektversorgung im Direktbetrieb (DMO-1A/B Repeater)
Rufgruppen für Objektversorgung im autarken Netzbetrieb (TMOa-Zellen)
Alles klar!
Alles klar!
Alles klar!

## Slide 38
Obwohl DMO- und TMO-Rufgruppen nur einen kleinen Teil der Punktevergabe beim Sprechfunker-Lehrgang ausmachen, soll ein Prüfungstraining natürlich nicht fehlen.
Prüfungstraining: DMO- und TMO-Rufgruppen
Zum Prüfungstraining!
Wie in der realen Prüfung wird es keine Auswahlmöglichkeiten bei der Lösung geben, sondern es wird eine frei vorgetragene Antwort erwartet.

## Slide 39
Welche TMO-Rufgruppen können von Polizei- und Rettungshubschraubern genutzt werden?
Prüfungstraining: DMO- und TMO-Rufgruppen
Nächste Aufgabe, bitte!
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken

## Slide 40
Welche BOS können die TMO-Rufgruppen TBZ_301_BOS bis TBZ_360_BOS nutzen?
Prüfungstraining: DMO- und TMO-Rufgruppen
Nächste Aufgabe, bitte!
Alle BOS sind zur Nutzung freigeschaltet.
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken

## Slide 41
Warum sollen in NRW DMO-Rufgruppen ohne Stern nicht verwendet werden?
Prüfungstraining: DMO- und TMO-Rufgruppen
Nächste Aufgabe, bitte!
Weil sie sehr teure Experimente der Weltraumforschung stören und somit mehrere Millionen Euro Schaden verursachen können.
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken

## Slide 42
Welche BOS können die DMO-Rufgruppen 307_F* bis 316_F* schalten?
Prüfungstraining: DMO- und TMO-Rufgruppen
Nächste Aufgabe, bitte!
Allen BOS ist die Nutzung möglich, jedoch ist nur die Feuerwehr bevorrechtigt
Zum Anzeigen der Lösung
HIER
klicken

## Slide 43
Herzlichen Glückwunsch!
Du hast das Prüfungstraining erfolgreich abgeschlossen!
Prüfungstraining