## Slide 1
Stand: Okt2023
Kontakt: digitalfunk@idf.nrw.de
Sprechfunkausbildung NRW
Notruffunktion im Digitalfunk BOS

## Slide 2
Gemeinsam sind wir stark!
Diese Unterlage wurde für den Einsatz in allen BOS der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr erstellt. Sie dient gleichermaßen der Ausbildung von Einheiten der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und der Rettungsdienste.
Ziel ist eine BOS-übergreifend einheitliche Ausbildung, die eine reibungslose Zusammenarbeit im Einsatz ermöglicht.
Verstanden und weiter!
Alles klar!
Diese Präsentation läuft als eine Folge von Animationssequenzen automatisiert ab. Bitte nur auf entsprechende Schaltflächen klicken, nicht die Pfeiltasten nutzen und an Tablets nicht wischen!
Verstanden und weiter!

## Slide 3
Grundsätzliches zum Notruf
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Die Notruffunktion ist für alle Modelle und Hersteller umgesetzt – ausschlaggebend ist lediglich, dass eine ausreichend aktuelle Musterprogrammierung auf den Geräten aufgespielt ist.
Die Notruffunktion ist sowohl im Direktbetrieb (DMO) als auch im Netzbetrieb (TMO) verfügbar. Je nach Betriebsart gibt es jedoch Unterschiede in der Notruffunktion.
Alles klar!
Direktbetrieb (DMO)
Netzbetrieb (TMO)

## Slide 4
Auslösung des Notrufs
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Unabhängig vom Gerätetyp oder der gewählten Betriebsart lässt sich der Notruf in allen Situationen identisch auslösen.
Alles klar!
Dazu wird der rote bzw. orangefarbene Knopf auf der Oberseite des Gerätes oder am Handmikrofon für mehrere Sekunden gedrückt.
Auf den anderen Geräten in der Rufgruppe wird nun ein akustisches und optisches sowie ein Vibrationssignal abgegeben.
Spezielles akustisches Warnsignal
Vibrationsalarm
Anzeige „Notruf“ im Display
Gehen wir auf die Unterschiede ein, die die Notruffunktion in den verschiedenen Betriebsarten mit sich bringt.

## Slide 5
Notruf im Direktbetrieb (DMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Im Direktbetrieb (DMO) werden bei Auslösung des Notrufs alle Funkteilnehmer, die sich in Sendereichweite und in derselben DMO-Rufgruppe befinden, wie zuvor beschrieben informiert.
Alles klar!
In Sendereichweite auf gleicher Rufgruppe
Außerhalb der Sendereichweite auf gleicher Rufgruppe
Notrufauslösendes Gerät
In Sendereichweite auf anderer Rufgruppe
Notruf ausgelöst
Notruf nicht ausgelöst
Notruf nicht ausgelöst

## Slide 6
Notruf im Direktbetrieb (DMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Das notrufauslösende Digitalfunkgerät hat im Funkverkehr Priorität und kann bestehende Funkgespräche anderer Teilnehmer unterbrechen.
Alles klar!
Ein Funkteilnehmer setzt einen Funkspruch in der DMO-Rufgruppe 314_F* ab.
Alles klar!
Ein anderer Funkteilnehmer löst in der DMO-Rufgruppe 314_F* die Notruffunktion aus.
Nun kann das notrufauslösende Digitalfunkgerät andere Funk-teilnehmer übersprechen.
Alles klar!

## Slide 7
Notruf im Direktbetrieb (DMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Der DMO-Notruf kann stets vom notrufauslösenden Gerät beendet werden. Dazu wird die Taste rechts unter dem Display betätigt.
Alles klar!
Je nach Hersteller und Programmierungsstand der Digitalfunkgeräte kann es auch sein, dass der Notruf beendet wird, wenn das notrufauslösende Gerät eine gewisse Zeit lang nicht funkt.
Sollte beispielsweise trotz ausgelöstem Notruf eine halbe Minute nicht gefunkt werden, könnte es sein, dass der Notruf automatisch abgebrochen wird.
Alles klar!
Jedes Mal, wenn das notrufauslösende Gerät funkt, wird der Countdown zurückgestellt. Die Zeit läuft dann von Neuem ab.

## Slide 8
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Der Notruf im Netzbetrieb (TMO) unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht vom Notruf im Direktbetrieb (DMO):
Es erfolgt eine Aktivierung der Freisprech-einrichtung („Hot-Mic“) für eine gewisse Zeit
Das notrufauslösende Digitalfunkgerät kann nur von der Leitstelle übersprochen werden
Mit Aktivierung der Notruffunktion wird die GPS-Position zur Leitstelle gesendet
Auf den folgenden Folien werden wir die aufgeführten Punkte detailliert beleuchten.

## Slide 9
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Mit der Auslösung der Notruffunktion im Netzbetrieb versendet das notrufauslösende Digitalfunkgerät an die Leitstelle eine Notrufnachricht, in der auch die GPS-Koordinaten übermittelt werden.
Alles klar!
Außerhalb von Gebäuden können HRTs das Signal von GPS-Satelliten empfangen, ihre GPS-Koordinaten errechnen und in der Notrufnachricht mitsenden.
Alles klar!
In Gebäuden ist dies aufgrund von mangelndem GPS- und Netzempfang oft nicht möglich.
Um aus Fahrzeugen eine GPS-Position mit dem Notruf senden zu können, muss eine GPS-Antenne installiert sein.
Alles klar!
GPS-Antenne
erforderlich

## Slide 10
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Daher kann die Leitstelle bei Auslösung von Notrufen im Netzbetrieb (TMO) in der Regel sehen, wo sich das notruf-auslösende Gerät befindet.
Die Leitstelle kann bei einem bestätigten Notruf demnach umgehend Hilfe zur Position des notrufauslösenden Gerätes schicken.

## Slide 11
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Woher weiß die Leitstelle jedoch, ob es sich bei der Auslösung des Notrufs um einen echten Notfall oder ein Versehen handelte?
Alles klar!
Hier schafft die Hot-Mic-Funktion Klarheit, weil sie der Leitstelle ermöglicht in das Fahrzeug „hineinzuhören“.
Notrufauslösendes Gerät
Mit Auslösung des Notrufs wird das Mikrofon eine gewisse Zeit auf „Dauerübertragung“ gestellt.
Alles klar!
Nach Ablauf dieser Zeit ODER bei Drücken der Sprechtaste wird das Mikrofon wieder deaktiviert.

## Slide 12
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Zudem hat das notrufauslösende Gerät im Netzbetrieb, wie beim DMO-Notruf, Priorität und kann alle anderen Funk-teilnehmer der Rufgruppe - außer der Leitstelle - übersprechen.
Alles klar!
Notrufauslösendes Gerät
Andere Funkteilnehmer
Alles klar!
Mit aktiviertem Mikrofon wird alles übertragen, was um das notrufauslösende Gerät zu hören ist.
Da die Leitstelle den Notruf übersprechen kann, entsteht ein Dialog mit dem notrufenden Teilnehmer.
Mit Mikrofon auf Dauerübertragung:

## Slide 13
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Mit Betätigen der Sprechtaste können auch alle anderen Funk-teilnehmer die Rufgruppe wieder nutzen – ein Übersprechen ist immer noch jederzeit möglich.
Alles klar!
Notrufauslösendes Gerät
Andere Funkteilnehmer
Alles klar!
Nun können auch andere Funkteilnehmer wieder auf der Rufgruppe funken.
Nach Betätigen der Sprechtaste:
Das notrufauslösende Gerät hat immer noch Priorität und kann Andere übersprechen.

## Slide 14
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Dieses unterschiedliche Notrufverhalten, je nachdem ob die Sprechtaste betätigt wurde oder nicht, ermöglicht Folgendes:
Alles klar!
Sollte eine Einheit verunfallt sein und mit letzter Kraft den Notruf-knopf drücken, kann die Leitstelle eine gewisse Zeit in das Unfallfahrzeug „hineinhören“.
Dazu muss nicht die Sprechtaste betätigt werden. Gleichzeitig werden alle anderen Funkteilnehmer übersprochen.
Hilfe! Wir sind auf der B201 Höhe Autobahn verunglückt!
Leitstelle: Wie viele Verletzte sitzen im Fahrzeug?
Alles klar!
Auch wenn die Verunfallten den Unfallort nicht nennen können, kann die Leitstelle Hilfe zu den übermittelten GPS-Koordinaten schicken.

## Slide 15
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Dieses unterschiedliche Notrufverhalten, je nachdem ob die Sprechtaste betätigt wurde oder nicht, ermöglicht Folgendes:
Alles klar!
Die anderen Einsatzkräfte können nun die Rufgruppe nutzen, um die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren.
Sollten die Verunfallten noch die Sprechtaste betätigen können, können auch andere Funkteilnehmer die Rufgruppe nutzen – weil die Dauerübertragung ausgeschaltet wird.

## Slide 16
Notruf im Netzbetrieb (TMO)
Verstanden und weiter!
Nochmal, bitte!
Sollte sich herausstellen, dass die Auslösung des Notrufs versehentlich erfolgte, können sowohl das notrufauslösende Gerät als auch die Leitstelle den Notruf löschen.
Alles klar!
Zum Löschen wird am notrufauslösenden Digitalfunkgerät die Taste rechts unter dem Display betätigt.
Upps, das war ein Versehen! Den Notruf lösche ich lieber wieder!
Alles klar!
Die unterhalten sich während des Notrufs über das Mittagessen – den Notruf kann ich wohl löschen!
Die Leitstelle kann Notrufe von Digitalfunkgeräten ebenfalls löschen.

## Slide 17
Der Notruf im Direktbetrieb (DMO) kann ausgelöst werden, indem der rote/orangene Knopf auf der Kopfseite des Gerätes gedrückt wird während eine DMO-Rufgruppe geschaltet ist.
Durch die Auslösung des Notrufs im Direktbetrieb (DMO) erhält das notrufauslösende Gerät Priorität und kann daher andere Funkteilnehmer übersprechen.
Prüfungstraining
Zur nächsten Aufgabe!
Klicken, um Auflösung anzuzeigen
Beschreiben Sie, wie Sie den Notruf im Direktbetrieb (DMO) auslösen können und welche Auswirkungen dies hat!

## Slide 18
Der Notruf im Netzbetrieb (TMO) kann ausgelöst werden, indem der rote/orangene Knopf auf der Kopfseite des Gerätes gedrückt wird während eine TMO-Rufgruppe geschaltet ist.
Durch die Auslösung des Notrufs im Netzbetrieb (TMO) erhält das notrufauslösende Gerät Priorität und kann daher andere Funkteilnehmer übersprechen. Zudem wird in der ersten Phase das Mikrofon auf Dauer-übertragung gestellt bis eine gewisse Zeit abgelaufen ist oder die Sprechtaste betätigt wird. Zeitgleich wird eine Notfallnachricht mit den GPS-Koordinaten an die Leitstelle versendet.
Klicken, um Auflösung anzuzeigen
Prüfungstraining
Zur nächsten Aufgabe!
Beschreiben Sie, wie Sie den Notruf im Netzbetrieb (TMO) auslösen können und welche Auswirkungen dies hat!

## Slide 19
Der Notruf kann in der jeweils gewählten Betriebsart (d.h. Direktbetrieb oder Netzbetrieb) ausgelöst werden, indem der rote/orangene Knopf auf der Kopfseite des Digitalfunkgerätes für einige Sekunden gedrückt wird.
Klicken, um Auflösung anzuzeigen
Prüfungstraining
Zum Abschluss!
Wie können Sie die Notruffunktion am Digitalfunkgerät auslösen?

## Slide 20
Herzlichen Glückwunsch!
Du hast das Prüfungstraining erfolgreich abgeschlossen!
Prüfungstraining